PASKAIDROJUMU RAKSTS

VISPĀRĒJĀ DAĻA

Tehniskais projekts “Klusās iela rekonstrukcija (posms 0,642 km-0,762 km) Skrundā un Ceļa Skrunda-Berģi-6229C009 (posms 0,000-0,570 km) Skrundas pagastā, rekonstrukcija.” izstrādāts pēc Skrundas novada pašvaldības  pasūtījuma, saskaņā ar Skrundas būvvaldes izsniegto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. 02-11, izdots 2011.gada 11. janvārī, Skrundas novada pašvaldības izdoto projektēšanas uzdevumu.

Projekts izstrādāts uz 2011.gadā uz topogrāfisko uzmērījumu plāna pamata. Uzmērījumus veica LATVIJAS VALSTS MĒRNIEKS Dienvidkurzemes birojs  (Sertifikāta Nr. AC-000000074). Plāni sastādīti LKS 92 koordinātu sistēmā. Baltijas augstumu sistēma.

Izstrādājot projektu, ievērota vides pieejamība atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Projektēšanas darbi izpildīti, ievērojot spēkā esošās Latvijas būvniecības normas un noteikumus. Būvdarbu izpildei un produktu kvalitātei jābūt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2010”, kas apstiprinātas Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamentā 2009.gada 7.septembrī ietvertajām prasībām.

Projekta stadija

- Tehniskais projekts.

Projektētājs:

- AS “VCI” (Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.3553-R).

Projekta vadītājs:

- Gints Lasmanis - (Latvijas Būvinženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts Nr.20-3703 ).

Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar:

- Skrundas novada būvvaldes izsniegto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. 02-11, izdots 2011.gada 11. janvārī.

- Pasūtītāja izsniegto projektēšanas darba uzdevumu;

- Tehniskajiem noteikumiem;

- Latvijas valsts standartiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Pielietotās datorprogrammas:

- Microsoft Office;

- Autodesk AutoCAD;

- Autodesk Civil3D.

Piesaistes un mērvienības:

- Uzmērīšana un projektēšana veikta LKS92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā.

- Izmēri doti metros (m), slīpumi- procentos (%), (ja nav norādīta cita mērvienība)

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā:

- Sagatavošanas darbi;

- Seguma izbūve;

Citi norādījumi:

- Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus.

- Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu.

- 2m attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem.

- Tranšejas aizbērt ar smilšu gruntīm ar māla daļiņu piejaukumu mazāku par 5 %.

- Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloģiju augošu koku tuvumā.

ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Objekta novietojums:

- Izbūvējamās ielas (vietējās nozīmes ielas) posms atrodas Skrundas pilsētas daļā.

- TS pie Klusās ielas 0,642 km

- TB pie ceļa 0,570 km virzienā Skrunda-Berģi

Esošā situācija plānā :

- Esošais segums - asfaltbetons. Brauktuves platums mainīgs 6,77m līdz 5,04m Klusās ielas (posmā no 0,642-0,762 km), ceļa Skrunda-Berģi (posmā no 0,000-0,570 km) brauktuves platums no 3,46m līdz 3,92m .

- Ielas brauktuves segums ir sliktā tehniskā stāvoklī – nelīdzens, bedrains, ar plaisu tīklu un ar nepietiekamiem šķērs- un garenkritumiem.

- Ceļa nomale ar apaugumu, kas kavē ūdens atvadi.

Citas inženierkomunikācijas:

- Esošā situācija un veicamie darbi atbilstoši atbildīgo institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

PROJEKTA RISINĀJUMS.

Horizontālais plānojums:

- Projektējamā posma garumā ielas platums Kusā iela (posmā no 0,642-0,762 km)  – 5,00 m un nomales platums 1,00 m, ceļš  Skrunda –Berģi (posmā 0,000-0,570 km) ielas platums 3,50 m un nomales platums 1,50 m. Projektēto brauktuvi paredz virzīt izmantojot esošo ceļa trasi. Ceļa asi nospraust pēc ass koordinātām, kas pievienotas tehniskajam projektam. (skatīt ass nospraušanas sarakstu un Ģenplāns CD1)

- Iebrauktuvju stūru noapaļojumu rādiusi - paredzēts izbūvēt atbilstoši esošajai situācijai (skatīt Ģenplānā CD1).

Vertikālais plānojums:

- Ielas šķērskritums – no pk 0+00 līdz pk 3+70  2.5 % vienpusējs, no pk 3+70 līdz pk 6+81 2.5% divpusējs ; nomales šķērskritums – 5 % virzienā uz zaļo zonu  (skatīt Šķērsprofils CD3)

Demontāžas darbi:

- Augu zemes noņemšana;

- Esošo seguma demontāža un asfaltbetona frēzēšana;

Segas konstrukcijas:

- Brauktuvei no pk 0+00 līdz pk 3+50:

  - karstā asfaltbetona virskārta  AC11surf,h= 4 cm,

  - karstā asfaltbetona apakškārta  ACb 16base/bin, h= 4 cm,

  - šķembu maisījums 0/45, h=15 cm

  - esošais segums.

- Brauktuvei no pk 3+50 līdz pk 6+81:

  - karstā asfaltbetona virskārta  AC11surf,h= 4 cm,

  - karstā asfaltbetona izlīdzinošā kārta  ACb 8base/bin, vid. h= 4 cm,

  - esošais segums.

- Nomalēm:

  - šķembu maisījums 0/32s, h=10 cm

  - šķembu maisījums 0/45, h=13 cm,

  - esošā grunts.

- Zāliens:

  - apsēta augu zeme, h=10 cm

  - esošā grunts.

Aprīkojums un labiekārtošana:

- Labiekārtošanas darbi veicami pēc seguma izbūves darbiem.

- Bojātais zālājs jāatjauno ar melnzemi  h=10cm, kas apsējama ar daudzgadīgo zālienu sēklām.

- Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus - neapcirst galvenās saknes; saudzēt zaru vainagu, apzāģēt tikai satiksmes drošībai vai darbu veikšanas drošībai traucējošos zarus; izmantojot tehniku koku tuvumā, aizsargāt stumbrus ar koka vairogiem.

Inženierkomunikācijas:

- Veicot būvdarbus ievērot esošo sakaru komunikāciju saglabāšanu un aizsardzību

- Iebūvēt gofrēta aizsargcaurule DVK-110mm sakaru kabelim tā šķērsošanas vietās (skatīt Ģenplāns CD1)

- Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus.

Horizontālais apzīmējums un ceļa zīmes

- Paredzēts pie Garūdenes upes labajā un kreisajā brauktuves pusē  gar caurteku malu uzstādīt ceļa drošības barjeru 20 m garumā un katrā galā enkursekcija V4, l=5,1, skatīt rasējumus CD4 „Seguma plāns”.

- Pie barjeras abos galos uzstādīt 906 un 907 horizontālo apzīmējumu

Citi norādījumi:

  - Izmantot Latvijā sertificētus materiālus, kas atbilst Latvijas standartu un normatīvo aktu prasībām.

Darba drošība un satiksmes organizācija:

- Būvuzņēmējam jānodrošina brīva autotransporta un gājēju satiksme, jāuztur visi ceļi, ieskaitot pagaidu apvedceļus, kā arī jānodrošina skaidra, droša un netraucēta piekļūšana tiem. Nepārtraukti jābūt nodrošinātai piemērotai piekļūšanai būvlaukumam un jāpārliecinās, vai satiksme uz esošajiem ceļiem netiek nevajadzīgi traucēta.

Specifikācijas:

- Darbu izpildē jālieto un jāievēro „Ceļu specifikācijas 2010”, kas apstiprinātas Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamentā 2009.gada 7.septembrī.

Papildus nosacījumi:

- Izpildot būvniecības darbus, ievērot Latvijas Būvnormatīvu un noteikumu prasības;

Sastādīja:                                                       Agnese Done.